|  | Открытое акционерное общество «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» |
| --- | --- |
| Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622018, Дзержинский район, Восточное шоссе, 22 Приемная тел.: (3435) 499-160 факс: (3435) 499-162 Коммерческая служба (3435) 499-166, 499-179, факс (3435) 330-697 E-mail: marketing@ntkrz.com |
| 20.05.2015 № 01- на _________от_________ | Руководителю предприятия |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» – одно из крупнейших чугунолитейных предприятий в России, производит и предлагает к поставке качественные канализационные люки следующей номенклатуры:

## Люк канализационный тип Т (С250)-7  ГОСТ3634-99  (с крышкой на шарнире)

Круглый чугунный люк тип Т предназначен для установки на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением и состоит из чугунного корпуса и чугунной крышки, шарнирно прикрепленной к корпусу.

Материал корпуса и крышки-СЧ20;

Номинальная нагрузка 250 кН;

Масса корпуса 50 кг, крышки 65 кг;

Масса люка 115 кг.

## Полукруглый чугунный люк тип ТВК (С250)-7-57 ГОСТ3634-99

Полукруглый чугунный люк типа ТВК предназначен для установки на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением и состоит из чугунного корпуса и чугунной крышки, прикрепленной к корпусу двумя шарнирами.

Материал корпуса и крышки-СЧ20;

Номинальная нагрузка 250 кН;

Масса корпуса 96 кг, крышки 84 кг;

Масса люка 180 кг.

## Люк канализационный тип Т (С250)-7  ГОСТ3634-99  (двухушковый)

Чугунный люк тип Т предназначен для установки на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением и состоит из чугунного корпуса и чугунной крышки.

Материал корпуса и крышки-СЧ20;

Номинальная нагрузка 250 кН;

Масса корпуса 36 кг, крышки 50 кг;

Масса люка 86 кг.

## Дождеприёмник прямоугольный (тип ДБ) ГОСТ 26008-83

Дождеприёмник прямоугольный для колодцев состоит из решётки и корпуса и предназначен для приёма поверхностных сточных вод с улиц, дворов, и других территорий. Устанавливаются в лотках проезжей части улиц с продольным уклоном t0≥0,005 и в пониженных местах с затяжным спуском.

Материал корпуса и решетки-СЧ15;

Номинальная нагрузка 150 кН;

Масса корпуса 63 кг, решетки 45 кг;

Масса дождеприемника 108 кг.

## Дождеприёмник круглый (тип ДК) ГОСТ 26008-83

Дождеприемник чугунный горизонтальный для колодцев предназначен для приема поверхностных сточных вод с улиц, дворов и других территорий. (Корпус унифицирован с люком для смотровых колодцев ГОСТ 3634-99).

Материал корпуса и решетки-СЧ15;

Номинальная нагрузка 150 кН;

Масса корпуса 55 кг, решетки 52 кг;

Масса дождеприемника 107 кг.

Все производимые люки  соответствуют требованиям ГОСТ 3634-99 и обладают такими преимуществами, как: стойкость к действию агрессивных сред, неподверженность коррозии, отсутствие вероятности стирания, высокая максимальная нагрузка, долговечность. Срок службы не менее 10 лет.

Прошу Вас рекомендовать канализационные люки и дождеприемники производства ОАО «НТКРЗ» при проектировании и строительстве объектов инфраструктуры в Вашем регионе.

В случае заинтересованности готовы ответить на все интересующие вопросы, а также обсудить с проектными и строительными организациями предложения по сотрудничеству, с учетом взаимовыгодных и удобных  условий работы.

С уважением,

Директор ОАО «НТКРЗ»						А.Д. Караваев

Исп.: С.В. Шибнев

Начальник отдела маркетинга

(3435) 49-91-66, 49-91-81

E-mail: marketing@ntkrz.com

| Сертифицировано Русским Регистром | ОГРН 1026601368716 ИНН 6667001963, КПП 666701001 ОКПО 00512131 Р/счёт 40702810673130000003 ОАО «Россельхозбанк» г. Екатеринбург К/счёт 30101810100000000922 БИК 046577922 |
| --- | --- |